## Slide 1
FPGA DESIGN PROJECT
FPGA 기반 디지털 시계
및 스톱워치 구현
Verilog HDL을 활용한 상태 제어 및 7-Segment 표시 시스템
이양배
01
대한상공회의소 서울기술교육센터 AI 시스템 반도체 SW개발자 2기

## Slide 2
CONTENTS
목차
FPGA CLOCK & STOPWATCH
02
01
개요
프로젝트 소개 및 주요 기능
02
구현
Block Diagram / FSM
Source Code
Testbench 작성 / Timing Chart 분석
동작 동영상
03
Trouble Shooting 및 구현 후기
문제 해결 과정 및 개선 방향
04
Background 기술 Summary
Setup / Hold Time
Metastability
Glitch
Fan-out

## Slide 3
01 개요
프로젝트 개요
FPGA CLOCK & STOPWATCH
02
시계와 스톱워치의 시간 계수 & FND 출력 통합 및 Verilog 이해
구현 범위
분·초 시계와 0.01초 단위 스톱워치
버튼에 따른 실행·정지·재개·초기화
정지 대기 후 FND 애니메이션
분·초 시계 : 1초마다 점이 깜빡임
개발 환경
Verilog HDL / Vivado 2020.2 / Basys3
목적

## Slide 4
01 개요
주요 기능 및 사용자 조작
FPGA CLOCK & STOPWATCH
03
상태 | 동작 | 버튼 조작
CLOCK | 분·초 시계 표시 | L: 스톱워치 진입
STOPWATCH | 0.01초 단위 계수 | L: 시계 / R: 정지 / C: 초기화
STOP | 측정값 유지, 약 5초 후 애니메이션 | R: 재개
RESET | 스톱워치 값 0 유지 | C: 시작
외부 스위치 reset: 전체 초기화 및 CLOCK 복귀
일반적인 단일 버튼 조작은 디바운싱된 버튼을 놓을 때 상태가 전환

## Slide 5
02 구현 내용
전체 시스템 Block Diagram
FPGA CLOCK & STOPWATCH
05
버튼 입력부터 시간 계수와 FND 출력까지의 신호 흐름
btn_debounder
버튼 입력 안정화
noisy_btn[2:0]
약 10ms 디바운싱
main_fsm
상태 제어 · 시간 계수
CLOCK / STOPWATCH
STOP / RESET
정지 약 5초 후 애니메이션
tick_generator
100MHz → 1kHz 펄스
fnd_controllor
4자리 FND 표시 제어
tick
in_data[23:0]
mode_sel
mode2_sel
btn[2:0]
clean_btn
[2:0]
tick / 1bit
seg_data[23:0]
mode_sel / 1bit
mode2_sel / 1bit
an[3:0] / seg[7:0]
공통 입력
clk: 100MHz / reset: Active High
모든 모듈에 공급

## Slide 6
02 구현 내용
FSM 설계
FPGA CLOCK & STOPWATCH
06
CLOCK
STOPWATCH
STOP
RESET
L
L
R
R
C
C
SW / reset
STOP 하위 출력 동작
정지 시간 계수
mode2_sel = 0
애니메이션 출력
mode2_sel = 1
숫자 표시 복귀
mode2_sel = 0
≥ 500 / 약 5초
R / STOPWATCH

## Slide 7
02 구현 내용
시간 계수 및 표시 구조
FPGA CLOCK & STOPWATCH
06
시계와 스톱워치에 독립된 카운터를 사용했습니다
시간 기준
100MHz
10ns × 1,000,000 = 10ms
카운터 | 계수 조건 | 표시 / 기준
시계 | 모드와 관계없이 증가 | 00:00~99:59
스톱워치 | STOPWATCH에서만 증가 | 00.00~99.99초
정지 대기 | STOP에서 증가 | 500회 계수 후 약 5초

## Slide 8
02 구현 내용
버튼 입력 처리 및 상태 전환 코드
FPGA CLOCK & STOPWATCH
07
① 약 10ms 디바운싱
변경된 입력이 일정 시간 유지되면 clean_btn에 반영
② 상태 전환 이벤트
이전 버튼값이 NONE이 아니고
현재 버튼값과 다르면
이전 버튼에 따라 상태 전환

## Slide 9
02 구현 내용
FND 표시 및 정지 애니메이션
FPGA CLOCK & STOPWATCH
08
시간 데이터와 상태에 따라 숫자 또는 애니메이션을 선택
표시 출력 흐름
숫자 분리
분·초 / 초·0.01초
자리 선택
1kHz 순차 스캔
FND 출력
an / seg
4자리 전체 스캔 주기 약 4ms
시계: 약 1초마다 소수점 ON/OFF 전환
스톱워치: 숫자 표시 중 소수점 점등
애니메이션 사진
정지 후 약 5초가 지난 표시 화면

## Slide 10
02 구현 내용
Testbench 작성
FPGA CLOCK & STOPWATCH
09
검증 시나리오
외부 초기화
시계 진입
스톱워치 진입
스톱워치
초기화 및 재시작
정지 및 재개
시계 복귀
100배 시간 가속: 클럭 간격 10ms → 100µs

## Slide 11
02 구현 내용
Testbench 전체 검증 시나리오
FPGA CLOCK & STOPWATCH
11
① L
② C
③ C
④ R
⑤ R
⑥ L
1. 스톱워치
2. 초기화
3. 재시작
4. 정지
5. 재개
6. 시계 복귀
0. 시계

## Slide 12
02 구현 내용
정지 대기 후 애니메이션 전환
FPGA CLOCK & STOPWATCH
13
약 200ms 부근의 출력 패턴 변화
시뮬레이션 50ms
실제 보드 5초
검증 환경 | 1회 계수 간격 | 애니메이션 대기
보드 기본 설정 | 10ms | 약 5초
현재 Testbench | 100µs | 약 50ms
반시계 방향 회전

## Slide 13
02 구현 내용
실제 동작 영상
FPGA CLOCK & STOPWATCH
12
시연 순서
시계 표시
스톱워치 실행
시계 실행
스톱워치 실행
리셋 시작
정지 및 애니메이션
측정 재개
시계 복귀

## Slide 14
03 문제 해결 및 구현 후기
Trouble Shooting
FPGA CLOCK & STOPWATCH
14
#1 정지 후 애니메이션 미동작
증상
STOP에서 약 5초 후에도 애니메이션 미표시
원인
애니메이션 선택 신호 연결 누락
조치
FSM과 FND 사이 제어선 연결 확인·보완
main_fsm
FND 제어
mode2_sel
코드 수정 후
前
後

## Slide 15
03 문제 해결 및 구현 후기
FPGA CLOCK & STOPWATCH
14

## Slide 16
03 문제 해결 및 구현 후기
Trouble Shooting
FPGA CLOCK & STOPWATCH
14
#2 Multiple Drivers 오류
증상
mode2 선택 신호의 다중 구동 충돌
조치
r_mode2_sel 중복 할당 제거 · 한 순차 블록에서 갱신

## Slide 17
04 Background 교육자료 / 기초 개념
먼저 이해할 것: FF는 언제 값을 저장할까?
FPGA CLOCK & STOPWATCH
17
플립플롭(FF)은 클록의 유효 에지에서 입력 D를 읽어 저장합니다
입력 D
Flip-Flop
출력 Q
CLK
에지에서 값을 선택
입력 D는 에지 주변에서 안정돼야 함
선택한 값은 출력 Q에 저장
출력도 즉시 바뀌지는 않음
클록 에지 후 Q가 바뀌기까지의 지연
tCQ = Clock-to-Q Delay

## Slide 18
04 Background 교육자료 / 개념·문제점
Setup / Hold Time: 샘플링 조건
FPGA CLOCK & STOPWATCH
18
유효 클록 에지 전후에 데이터가 유지돼야 하는 최소 시간
데이터 안정 구간
CLK
DATA
Setup
Hold
Setup: 에지 이전
저장할 데이터가 미리 도착해
안정적으로 유지되는 시간
Hold: 에지 이후
샘플링 구간이 끝나기 전에
다음 값이 오면 저장에 영향
위반 시 잘못된 값 저장 또는 Metastability 가능 · 상승/하강 중 소자의 유효 에지 기준

## Slide 19
04 Background 교육자료 / 원인·해결 방법
Setup / Hold Time: 숫자로 보는 예제
FPGA CLOCK & STOPWATCH
19
100MHz → 10ns / tCQ: 클록 에지 후 Q가 바뀌기까지의 지연
FF1
조합논리
FF2
tCQ = 1ns
Logic Delay
Setup = 1ns
조합 지연 6ns
1 + 6 + 1 = 8ns
10 − 8 = +2ns 여유
조합 지연 9ns
1 + 9 + 1 = 11ns
10 − 11 = −1ns 위반
tCQ
Clock-to-Q
Delay
교육용 수치 · 실제 타이밍 분석은 클록 오차도 고려 · Setup: 경로 단축 / Hold: 최소 지연 조정

## Slide 20
04 Background 교육자료 / 원인·문제점·해결 방법
Hold: 너무 빠른 데이터의 문제
FPGA CLOCK & STOPWATCH
20
개념 · 같은 유효 에지 직후에도 기존 데이터가 잠시 유지돼야 합니다
FF1
매우 짧은 경로
FF2
tCQ(min) = 0.2ns
Logic(min) = 0.1ns
문제점 · Hold 위반
0.2 + 0.1 = 0.3ns
0.3 < tHold 0.5ns → −0.2ns
해결 방법 · 최소 지연 확보
경로 지연을 0.3ns 더 확보하면
0.2 + 0.4 − 0.5 = +0.1ns
배치·배선 후 Setup도 재검증
교육용 가정: 클록 오차 생략 · Setup은 늦은 도착 / Hold는 너무 빠른 도착

## Slide 21
04 Background 교육자료 / 개념·원인
Clock Skew: 클록 도착시간 차이
FPGA CLOCK & STOPWATCH
21
정의 · 같은 클록 에지가 FF마다 도착하는 시각의 차이
CLK Source
FF1
FF2
0ns 도착
+0.3ns 도착
수신 FF2가 0.3ns 늦는 경우
Skew = tCapture − tLaunch = +0.3ns
Setup에는 유리
다음 샘플링까지
시간이 더 생김
Hold에는 불리
기존 데이터 유지
요구 시간이 늘어남
동일 주기 레지스터 경로의 단순 예 · Skew의 부호에 따라 Setup/Hold 영향이 반대

## Slide 22
04 Background 교육자료 / 개념·원인·문제점
Metastability: 비동기 버튼 입력
FPGA CLOCK & STOPWATCH
22
샘플링 조건 위반으로 출력의 0 또는 1 확정이 지연되는 현상
버튼은 FPGA 클록과 무관하게 변합니다
CLK
BUTTON
에지 근처의 입력 변화
원인: 비동기 입력·서로 다른 클록 영역
문제점: 상태 전환 오류·값의 불일치

## Slide 23
04 Background 교육자료 / 개념·문제점
Metastability: FF 출력의 안정화 지연
FPGA CLOCK & STOPWATCH
23
개념 · FF도 실제 전압으로 동작하므로 0/1 판단이 늦어질 수 있습니다
정상 출력
지연된 출력
1
0
1
0
샘플링 후
0/1 확정까지 시간이 더 필요
교육용 개념 전압 파형 · 중간 전압/지속시간은 고정값이 아님 · 0 또는 1 어느 쪽으로도 안정될 수 있음

## Slide 24
04 Background 교육자료 / 해결 방법
2FF 동기화: 안정화 시간을 확보하는 방법
FPGA CLOCK & STOPWATCH
25
해결 방법 · FF2는 다음 클록 에지에서 FF1의 출력을 샘플링합니다
CLK
ASYNC
FF1 Q
FF2 Q
T0
T1
안정화 시간 확보
FF2가 없애는 것이 아니라 FF1에 안정될 시간을 줌 · 실패 확률은 0이 아님

## Slide 25
04 Background 기술 Summary
Metastability
FPGA CLOCK & STOPWATCH
15
비동기 입력은 클록 에지 근처에서 변할 가능성 나포
발생 원인
버튼 입력이 Setup / Hold 조건을 위반 시
플립플롭 출력의 안정화가 지연
구조
버튼
FF1
FF2
디바운서 → FSM
동일한 시스템 클록으로 동작
2단 동기화 회로
첫 번째 FF의 출력이
안정화될 시간을 확보
오류 전파 확률을 낮춤

## Slide 26
04 Background 교육자료 / 해결 방법
버튼 처리: 동기화와 디바운싱의 차이
FPGA CLOCK & STOPWATCH
24
둘 다 버튼 입력을 다루지만, 해결하는 문제와 시간 규모가 다릅니다
비교 항목 | Synchronizer (동기화) | Debouncer (채터링 제거)
해결하는 문제 | 클록과 입력의 시간 관계 | 버튼 접점의 반복적인 떨림
발생 원인 | 클록과 무관한 입력 변화 | 기계식 접점의 ON/OFF 반복
시간 규모 예 | 수신 클록 수 사이클 100MHz에서는 ns 규모 | 접점 상태를 충분히 기다림 모듈마다 다르나 약 10ms
구현 방법 | 플립플롭 2단 | 지속 시간 확인용 카운터
버튼
2FF 동기화
디바운서
FSM

## Slide 27
04 Background 교육자료 / 기초 개념·원인
Glitch의 전제: 게이트에도 전달 시간이 필요
FPGA CLOCK & STOPWATCH
26
논리 게이트는 입력이 바뀌어도 출력이 즉시 바뀌지 않음.
입력 A
NOT
출력 Y = A′
A
Y
전달 지연
이 시간이 경로마다 다르면 도착 시점이 어긋남 → 순간적인 잘못된 출력(Glitch) 가능

## Slide 28
04 Background 교육자료 / 정의·원인
Glitch: 경로 지연 차이 예제
FPGA CLOCK & STOPWATCH
27
Y = A·B + A′·C / B = C = 1 / A: 1 → 0
A·B
NOT
A′·C
OR
A
Y
B=1
C=1
지연을 가정하면
직접 경로가 먼저 0
반전 경로는 늦게 1
잠시 두 항이 모두 0
기대 Y
실제 Y
Hazard: Glitch가 가능한 구조 / Glitch: 실제 순간 펄스
논리적으로 출력이 변하면 안 되는 상황에서 Propagation Delay 차이 때문에
순간적으로 잘못된 값이 발생하는 현상
· 예시 Static-1 Hazard

## Slide 29
04 Background 교육자료 / 문제점·해결 방법
Glitch: Clock Sampling에 따른 실제 오동작
FPGA CLOCK & STOPWATCH
28
문제점 · Glitch가 Clock Edge의 샘플링 구간과 겹치면 의도하지 않은 값이 샘플링
에지와 겹쳐 HIGH로 샘플링
EN
CLK
EN=1 샘플링 → COUNT 5→6 (의도하지 않은 동작)
해결 방법
동기식 제어 · 출력 Register화 · 비동기 입력 Synchronizer · 조합논리 Hazard 제거
Edge 근처의 불안정한 변화는 Setup/Hold 위반과 Metastability를 유발, Clock/Reset에 전달되는 Glitch는 직접적인 오동작을 유발

## Slide 30
04 Background 교육자료 / 기초 개념·원인
Fan-out의 전제: 연결도 실제 부하
FPGA CLOCK & STOPWATCH
29
입력 1개 구동
Driver
FF
짧은 배선·작은 부하의 예
입력 500개 구동
Driver
FF1
…
FF500
배선이 넓게 퍼지고 부하가 커질 수 있음
느려지는 사유는?
Driver가 배선과 여러 입력 핀에 존재하는 Capacitance를 충전/방전해야 하기 때문에 출력 전압이 즉시 변하지 않음
Fan-out이 커지면 Driver가 더 큰 부하를 충·방전해야 하므로 신호의 상승/하강 시간이 길어짐
Fan-out ↑ → Load Capacitance ↑ → Rise/Fall Time ↑ → Propagation Delay ↑

## Slide 31
04 Background 교육자료 / 정의·원인·문제점
Fan-out: 부하 수와 배선 지연
FPGA CLOCK & STOPWATCH
30
Fan-out은 하나의 출력이 구동하는 입력 부하의 수
RESET
FF1
FF2
…
FF500
많은 부하·넓은 배선 범위
입력 부하 및 배선 Capacitance 증가 가능 Routing Delay 증가 가능 Setup Timing Slack 감소 가능
확인 후 필요한 경로만 최적화
Fan-out · 배선 거리 · Timing Slack 확인 해결: 배치·배선 최적화 · Buffer/Driver 분산

## Slide 32
04 Background 교육자료 / 해결 방법
Fan-out 해결 방법: 드라이버 분산(Register Replication)
FPGA CLOCK & STOPWATCH
31
동일한 값을 내는 드라이버를 지역별로 나눠 부하와 배선 범위 축소
Before · 단일 드라이버
REG
지역 A
지역 B
지역 C
After · Register Replication
REG A
지역 A 부하
REG B
지역 B 부하
REG C
지역 C 부하
각 복제본은 동일한 Data·Clock·Enable·Reset 조건을 사용
구현 후 Fan-out과 Timing Slack을 확인하여 효과 검증 · 단순 RTL Buffer 삽입이나 CDC Synchronizer와는 목적이 다름
Register Replication
DATA

## Slide 33
04 Background 교육자료 / 개념·해결 방법
Fan-out: 클록과 일반 신호의 분배
FPGA CLOCK & STOPWATCH
32
Clock도 매우 큰 Fan-out, 일반 배선이 아닌 전용 Clock Network를 사용하여 많은 FF에 낮은 Skew로 전달
일반 제어 신호
제어 신호
일반 배선
수신 로직
클록
CLK
클록 버퍼
전용 클록망
다수 FF
Clock은 일반 Fan-out 신호와 같은 방식으로 Register Replication하지 않으며, FPGA의 전용 Clock Resource를 사용
일반 Routing 사용, Fan-out이 크면 Routing Delay 증가 가능
Clock Buffer + 전용 Clock Network 사용, FF 간 Clock Skew 최소화

## Slide 34
FPGA CLOCK & STOPWATCH
Q & A
FPGA 기반 디지털 시계 및 스톱워치 구현
CODE
Notes: 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.